## Slide 1
ガンマ線バーストを用いた
初期宇宙探査計画
HiZ-GUNDAM
High-z Gamma-ray bursts for Unraveling the Dark Ages Mission
HiZ-GUNDAM WG メンバー
代表：米徳大輔（金沢大学）
天文学・宇宙物理学中規模計画の展望 @ 日本学術会議堂 (2013/05/28-29)

## Slide 2
■ X線・ガンマ線検出器
河合誠之（東工大）、黒澤俊介（東北大）、郡司修一（山形大）、坂本貴紀（青山学院大）、
芹野素子（理研）、谷森達（京都大）、三原建弘（理研）、村上敏夫（金沢大）、
谷津陽一（東工大）、山岡和貴（青山学院大）、吉田篤正（青山学院大）、米徳大輔（金沢大）
■ 赤外線望遠鏡
松浦周二、白籏麻衣、津村耕司（ISAS/JAXA）、松本敏雄（台湾中央研究院）、
柳澤顕史（国立天文台）、川端弘治（広島大）、沖田博文（東北大）
アドバイザ： 金田英宏（名古屋大）、和田武彦（ISAS/JAXA）
■ 理論検討
浅野勝晃（東工大）、井岡邦仁（高エネ研）、井上進（宇宙線研）、川中宣太（ヘブライ大学）、
諏訪雄大（京都大）、高橋慶太郎（熊本大）、筒井亮（東京大）、當真賢二（大阪大）、
戸谷友則（東京大）、長倉洋樹（京都大／早稲田大）、長滝重博（理研）、
中村卓史（京都大）、新納悠（国立天文台）、水田晃（高エネ研）、山崎了（青山学院大）、
横山順一（東京大）
■ 衛星システム検討
坂井真一郎（ISAS/JAXA）
38名／19機関
2012年4月5日に小型科学衛星WGとして発足

## Slide 3
z = 0
z = 1089
宇宙の誕生と進化
特にz > 7 の頃は、第一世代星の誕生、宇宙再電離、重元素合成、
宇宙最初のブラックホールの誕生など重要課題が多い
z = 7
z ～20
天文学全体に渡って、
宇宙で最初の星が生まれた頃の初期宇宙を探査し、
宇宙進化を解き明かす事が大きな目標となっている。

## Slide 4
z=1000
SPICA
JWST
TMT
すばる
ALMA
Astro-H
近傍銀河団 (z～0.3)
隠れたAGN(z～0.1)
大規模構造, CXB
初代銀河形成(z～10)
原始QSOダスト
大質量BH進化(2<z<10)
物質進化（有機分子）
Pop-III 星:
水素分子輝線 (z<7)
水素回転励起(z～20)
隠れたAGN (z<1)
物質進化（氷、SiO2）
遠方銀河の発見(z～7)
GRB050904 (z=6.3)
初代銀河(z > 10)
(pop-III星で構成)
遠方銀河の分光
宇宙再電離(z～10)
ガンマ線バースト
光・赤外線・サブミリ波観測
z=5
z=12
高エネルギー天文学
z=0
z=0.5
最近および将来の大型計画と戦略 （宇宙進化）
ガンマ線バースト

## Slide 5
宇宙で最初の星は 数10 ～ 100Msun 程度の大質量星
ガンマ線バーストを発生させる可能性が高い GRB090423 (z=8.2：分光) や GRB090429 (z=9.2：測光)
短時間ではあるが、明るい光源として利用できる
GRBを発見できるのはX線・ガンマ線（高エネルギー天文学）のみ
最高赤方偏移の推移（分光観測）
Swift の観測から z > 6 が ~ 1 event/yr/str (lower limit)
通常のlow-z GRBは~100 events/yr/str
LF からの見積り (Niino 2012) z > 7 が 2.5 ～50 event/yr/str
Dark matter halo の進化 (Mao 2012) z > 7 は 16 events/yr/str
SFRから (Wanderman & Piran 2010) z > 10 は 3 events/yr/str z > 7 は ~ 10 events/yr/str

## Slide 6
X線イメージング検出器 視野１～２ステラジアン
角度分解能5～10分角
Si (+CdTe) + コーデッドマスク
(1 – 20 keV, 10 – 100 keV)
30cm 可視・近赤外線望遠鏡（視野１７分角）
可視光 (0.4 – 0.85μm) 測光
近赤外 (0.85 – 1.7μm) 分光・測光
低分散分光またはバンド測光
Ｘ線帯によるGRB 検出と、発生情報の通報
自律制御で姿勢を変え、約１分後から近赤外線で追観測を開始
「詳細な方向 (1秒角) 」と「赤方偏移(high-z であること z>7)」を通報
小型科学衛星 HiZ-GUNDAM の観測の流れ
高赤方偏移に対応するため、X線と近赤外線の融合が特徴
(4) 大型望遠鏡と協力して z>7 の高分散スペクトルを取得
ここまでがミッションの範囲。その後、

## Slide 7
ピークフラックス分布
■ high-z で T90 の長いイベントが少ない
Time dilation の効果で必ず継続時間は長くなるはず
バーストの明るい部分だけを観測している可能性
■カウントレートでのトリガーだけでは厳しい
エネルギー流入は十分ありそう
Missing High-Redshift GRBs?
fluence
GRBの継続時間分布
数keVからの X 線帯でイメージトリガーが重要
GRB | z | Epeak
090429B | 9.2 | 42.1 +/- 5.6
090423 | 8.2 | 54 +/- 22
080913 | 6.7 | 121 (-39/+232)
050904 | 6.3 | > 150

## Slide 8
1-20 keV
4-20 keV
Swift-BAT
検出器面積 1000cm2
Half coded
検出器面積 5240cm2
Half coded
8σ検出を想定
Pb or W
Coded mask
Si: 1 ～ 20 keV
CdTe: 4 ～ 100 keV
CdTe検出器
アレイ
読み出し回路
X線イメージング検出器
 | X線イメージング検出器
検出器 | Si 両面ストリップ
エネルギー帯域 | 1～20 keV and/or 1～100keV
検出器サイズ | 0.5mmピッチ coded mask 45cm×45cmまたはその半分を2台
有効面積 | 1000cm2 @10keV (Half Coded)
方向決定精度 | 11分角（幾何学的形状から） 5分角（光子統計の重みづけ）
視野 | 約 2 ステラジアン
重量 | 50 kg 程度
開発中の
読み出し回路

## Slide 9
オフセットグレゴリアン光学系
・迷光を避け、広い視野を確保
・副鏡を熱輻射から守れる
・副鏡による有効面積のロスが小
AKARI衛星の主鏡
1.7μm カットオフ
リッチークレチアン反射系
口径 30cm, F15.5
300
 | 可視光・近赤外線望遠鏡
口径 | 30cm
望遠鏡 | リッチークレチアン または オフセットグレゴリアン
全長 | 800mm (バッフル含む)
視野 | 17’ × 17’
波長 | 0.85 – 1.7 μm (近赤外測光) 0.85 – 1.7 μm (近赤外分光) 0.4 – 0.85 μm (可視光)
カメラ | HAWAII2-RG （近赤外線、可視光とも）
全重量 | 50 kg 程度
可視光・近赤外線望遠鏡

## Slide 10
z = 7 で発生した GRB の予想等級
HiZ-GUNDAM
大型望遠鏡
連
携

## Slide 11
1日以上
GRBトリガーからの観測開始時間 (hours)
GROND
2.2m MPI/ESO 望遠鏡
La Silla Observatory (チリ)
地上赤外線観測の例
2009 – 2011 年
GRB の報告数 | 322
GROND の観測数 | 49 (全体の 15.2%)
1時間以内の観測 | 7 (全体の2.2%)
HiZ-GUNDAM は数分以内に、100% 近い頻度で追観測
High-z イベントを見逃さないためには、
衛星上に近赤外線望遠鏡を搭載したい

## Slide 12
特に検討すべき事項
■ 自律高速姿勢制御と姿勢安定度
GRB トリガー後、１分程度で衛星姿勢を変更して追観測を実施
１分で±60度程度のマヌーバを行い
■ 姿勢安定度
マヌーバ後は、１秒角／２０秒程度の姿勢安定度
■ リアルタイムアラート機能
GRB およびX線トランジェントの発生方向および、粗い赤方偏移を迅速に伝える
モバイル電話パケット通信やSDS-1 のマルチモード統合トランスポンダなど
GRB の発生方向や時刻情報など, 望遠鏡撮像データ
■ 熱設計の確認 光赤外望遠鏡の温度環境 (λ < 1.7μm で T< 240K 程度？) 検出器は T < 100K まで冷却できること
■ 可動式太陽電池パドル
太陽角制限にとらわれず、多くの GRB を追観測する。
Sco X-1, Cyg X-1 などの明るくて変動する天体を避ける。
■ 軌道上の姿勢
望遠鏡内に太陽・地球を入れないような運用方式